Scheda Ausilio

Nome dell’Ausilio:

COMUNICATORE SIMBOLICO -SMART SCAN 8 E 32 PRO

Modello dell’Ausilio:

SMART SCAN 8 E 32 PRO

Breve descrizione dell’Ausilio:

I dispositivi SMART SCAN 8 E 32 PRO sono due prodotti di comunicazione aumentativa alternativa a selezione diretta e scansione, programmabili ciscuno su 6 livelli. Le caratteristiche comuni ad entrambi sono: scansione automatica o manuale ad uno o due sensori; scansione luminosa (LED rossi nella griglia) con anteprima sonora( anteprima di 3 sec per messaggio); Tre diverse velocità di scansione: (lenta 4,5 sec, media 2,25 sec e veloce 1,0 sec); ed ingresso per cuffie posto anteriormente. Caratateristiche smart/scan 8: 6 livelli per un totale di 48 messaggi; due modalità di scansione, lineare e passo passo; possibilità di scansione manuale passo passo con due sensori; dimensione area singola cella messaggio 7x7cm. Caratteristiche Smart/Scan 32: 6livelli per un tot di 192 messaggi; 10 sec per messaggio=32minuti; tre modi d’uso, riga,lineare, passo passo; possibilità di uso  a scansione con due sensori, passo passo e riga/colonna, dimensione dell’area della singola cella  messaggio 3,2x3,2 cm. Utilizza la tecnologia Real Voice per una più alta qualità dell’uscita in voce digitalizzata, una tecnologia proprietaria Time Lok per il controllo del tempo di registrazione

Misure dell’Ausilio:

34 x 20 x4,5 cm

Classificazione ISO:

ISO 21.42.06.006

riportata nel Nomenclatore Tariffario - D.M. 27 agosto 1999 n. 332)

Note per la compilazione:

inserire i codici e le descrizioni delle configurazioni base.

Inseriremo la voce “dato non pervenuto” qualora non fosse riportato il codice ISO.

Nome del Produttore AMDI

Indirizzo: 200 Frank Road

Città: Hicksville- NY 11801 USA

Telefono: (516) 822 0808

Fax: (516) 822 6611

E-mail: info@amdi.net

Sito Web:www.amdi.net

Nome del Distributore (In Italia) Easy Labs SrL

Indirizzo: via Venasca 16

Città: 10138 Torino

Telefono:011 4386140

Fax: 0114308468

E-mail:info@easylabs.it

Sito Web:www.easylabs.it

Scelga come volete venga informata l’utenza circa la vendita di questo Ausilio – le proposte sono 2:

La prima proposta prevede l’inserimento di questa dicitura:

### Per informazioni sulla vendita di questo ausilio contattare il Distributore