DATI TECNICI /                                     DISPOSITIVI DI SICUREZZA /

TECHNICAL  FEATURES                  SAFETY DEVICES

- Interruttore stacca batteria con chiave. / Switch to detach battery with key.

- Funzionamento manuale in caso di emergenza. / Manual operation in case of emergency.

- Ribaltina automatica di sicurezza per blocco carrozzina. / Automatic safety ramp to stop the wheelchair.

- Dispositivo antiribaltamento con presostato. / Roll-over control device with pressure switch.

- Piattaforma antiscivolo. / Anti-slip platform.

| PORTATA MAX / MAXIMUM CAPACITY | 360 KG |
| --- | --- |
| PESO / WEIGHT | 120/140 KG |
| ALIMENTAZIONE / POWER | 12 V _ 24 V |
| PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE | 140 Bar |
| ALTEZZA ELEVABILE / LIFTING HEIGHT | 920 mm. |
| VELOCITA’ UP (PIENO CARICO) / SPEED UP (FULL CHARGE) | 5 M/MIN |
| VELOCITA’ DOWN (PIENO CARICO) / SPEED DOWN (FULL CHARGE) | 4 M/MIN |

Il sollevatore BiBraccio BBI, con piattaforma antiscivolo intera, è completamente automatico ed è stato progettato e realizzato per l’allestimento   veicoli commerciali di medie/grosse dimensioni abilitati al trasporto di persone.

The double arm lift BBI, with one piece antislip platform, is completely automatic and has been designed and made to adapt mediaum/large sized commercial vehicles to be used for person transportation.

VEICOLI / VEHICLES:

Fiat Scudo

Fiat Ducato

Ford Transit

Iveco Daily

Opel Movano

Renault Trafic

Volkswagen Crafter Kombi