www.wunder.it

MANUALE ISTRUZIONI

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento

INDICE

2. DISPOSIZIONI GENERALI	2

3. SICUREZZA	3

4. SPECIFICHE TECNICHE	9

5. PANNELLO DI CONTROLLO	9

6. MODALITÀ DI PESATURA	10

7. IMPOSTAZIONE FUNZIONI	11

8. FLUSSO OPERATIVO	11

9. IMPOSTAZIONE GUIDATA DEL DINAMOMETRO	12

10. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA	12

11. CALIBRAZIONE PESO	13

12. MESSAGGI DI ERRORE	14

13. MANUTENZIONE e ASSISTENZA	14

14. ROTTAMAZIONE e SMALTIMENTO	15

15. GARANZIA	16

16.TARGHETTE IDENTIFICATIVE	17

Grazie per aver scelto il dinamometro Wunder mod RS300 Tutte le caratteristiche del presente prodotto sono caratterizzate da una tecnologia innovativa e sono state ottimizzate al fine di consentire un impiego semplice e lineare del dinamometro. In caso di domande o nel caso in cui si verifichi qualsiasi problema non trattato nelle istruzioni di funzionamento, si prega di contattare Wunder per l’assistenza.

1. Non sovraccaricare il dinamometro.

2. Non correre alcun rischio in sede di pesatura

3. Non aprire il dinamometro, al suo interno non sono presenti componenti riparabili dall’utente.

4.Prima della pesatura, verificare e assicurarsi che gli elementi di supporto al carico/funi metalliche/dispositivi siano in perfette condizioni.

5. Sollevare sempre i pesi verticalmente.

# 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D’USO E MANUTENZIONE.

Le descrizioni e le illustrazioni, fornite in questo manuale, si intendono non impegnative.

WUNDER si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa pubblicazione.

Tipologia dispositivo: Dinamometro Elettronico Professionale solleva malati composto da cassa e ganci per pesatura a sospensione.

Convenzioni:

In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli

|  | 0476 MARCATURA CE DEL TIPO PER USO MEDICALE |
| --- | --- |
|  | CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE METROLOGICA |
|  | CLASSE DI PRECISIONE |
|  | ATTENZIONE! POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINARE DELLE PROCEDURE. L A SUA INOSSERVANZA PUO’ PROCURARE DANNI ALL’OPERATORE O AL PAZIENTE E AL PRODOTTO |
|  | SMALTIMENTO RIFIUTI |
|  | PARTI APPLICATE DI TIPO B |
|  | BATTERIA ALIMENTAZIONE |
|  | INDICAZIONE FUNZIONALITA’ DEL PESO |
| (O( | INDICAZIONE PESO STABILE |
|  | SI PUO’ VERIFICARE INTERFARENZA IN PROSSIMITA’ DI APPARECCHI |
|  | DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II) |

# 3. SICUREZZA

ATTENZIONE!

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute

e familiarizzare con le procedure corrette d’uso e di manutenzione dello strumento.

Il presente manuale contiene importanti informazioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione del dinamometro.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall’uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

Conservare questo manuale e la dichiarazione di conformità per consultazione e a supporto dell’addestramento del personale

- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima.

- Non applicare i carichi in modo brusco.

- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti.

- Non tentare di aprire lo strumento.

- Non rimuovere i sigilli presenti sullo strumento.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria.

- Utilizzare esclusivamente alimentatore previsto da Wunder e prima dell’utilizzo verificare la compatibilità tra la tensione di rete locale e la tensione di targa dell'adattatore (se in dotazione).

- Verificare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione dello strumento e che non venga in contatto con apparecchi caldi.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non crei pericolo di intralcio o di restare impigliati.

- Prima di effettuare la pulizia dello strumento, scollegare il cavo di alimentazione.

- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi.

- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive (vedi paragrafo).

- Se su rotelle, assicurarsi che la strumentazione non possa spostarsi accidentalmente. Utilizzate il freno di stazionamento mentre il paziente si siede e si rialza ed aiutate le persone che non si reggono bene in piedi.

NOTA: Il dispositivo medico necessita di particolari precauzioni per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e utilizzato secondo le informazioni fornite con i documenti di accompagnamento.

| ATTENZIONE! AVVERTENZE IMPORTANTI |
| --- |
|  | Il montaggio del dinamometro RS deve essere effettuato da personale qualificato e prima dell’utilizzo accertarsi che le varie parti, solleva malati, dinamometro e imbragatura, siano montati correttamente in modo che il paziente sia misurato in sicurezza, altrimenti ciò potrebbe provocare il rischio di cadute, con rischio di conseguenze gravi al paziente. |
|  | DOPO LA FASE DI MONTAGGIO e PRIMA DI PESARE IL PAZIENTE, L’OPERATORE DEVE ACCERTARSI CHE: IL PAZIENTE SIA PROTETTO CON PARTI MORBIDE PER EVITARE URTI O DANNI GRAVI. IN PARTICOLARE POSIZIONARE SOTTO IL PAZIENTE MATERASSI, CUSCINI, LETTO O QUALSIASI ELEMENTO MORBIDO PER GARANTIRE LA MIGLIORE SICUREZZA DEL PAZIENTE DURANTE IL CONTROLLO DEL PESO IN SOSPENSIONE Il dinamometro “RS300” e l’imbragatura siano in POSIZIONE VERTICALE L’operatore deve accertarsi che la pesatura sia effettuata con solleva malati non in movimento. L’operatore che durante la fase di sollevamento e pesatura paziente DEVE ACCERTARSI che il solleva malati con dinamometro annesso sia fermo su superficie piana. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO movimentare prima, durante e dopo la fase di pesatura, il solleva malati con dinamometro mod. RS300 e il paziente imbragato L’operatore deve SEMPRE accompagnare e tenere l’imbragatura del paziente durante la fase di sollevamento del paziente per evitare torsioni e movimenti bruschi del dinamometro e dell’imbragatura che possano causare rotture e danni irreparabili, con rischio di conseguenze gravi al paziente. NON MUOVERE, TRASPORTARE o RUOTARE il solleva malati con dinamometro con il paziente in carico. Terminata la fase di pesatura, il paziente va rimosso dall’imbragatura e movimentato con altri dispositivi in sicurezza |
|  | Durante la fase di pesatura con il dinamometro “RS” l’operatore, prima di lasciare libero il paziente per misurarne il peso corretto, deve assicurarsi che il paziente rimanga fermo per evitare torsioni e oscillazioni alla strumentazione ed effettuare una pesatura non corretta. |
|  | Dopo la fase di pesatura l’operatore deve SEMPRE accompagnare e tenere l’imbragatura del paziente per evitare torsioni e movimenti bruschi del dinamometro e dell’imbragatura che possano causare rotture e danni irreparabili, con rischio di conseguenze gravi al paziente. |
|  | ATTENZIONE! Per misurare il paziente SEMPRE IN SICUREZZA L’operatore DEVE posizionare un cuscino Sotto il paziente sollevato |

- Quando si utilizzano componenti elettrici conformemente ai requisiti in materia di sicurezza aumentata, attenersi sempre alle regolamentazioni vigenti.

- L’impropria installazione renderà nulla la garanzia.

- Accertarsi che il voltaggio contrassegnato sull’unità di alimentazione elettrica corrisponda alla propria alimentazione principale.

- Il presente dinamometro è stato concepito per l’utilizzo in ambienti interni.

- Attenersi alle temperature ambientali d’esercizio ammissibili.

- Il dinamometro soddisfa i requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica.

- Non eccedere i valori massimi specificati negli standard applicabili.

- Non sovraccaricare il dinamometro. Il sovraccarico verrà segnalato mediante un segnale acustico.

- In caso si presenti qualsiasi problema, contattare il centro di assistenza Wunder.

3.1 Uso previsto

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per la pesatura in sospensione dei malati, a scopo diagnostico generale.

Ambiente d’uso: in sede di ospedali e cliniche mediche specializzate. Il locale di installazione deve essere dotato di impianto elettrico conforme alle norme in vigore. Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in ambienti non esposti a interferenze magnetiche.

Personale destinato all’uso del prodotto: operatori specializzati e medici che siano a conoscenza di tutte le procedure di sicurezza per un corretto utilizzo.

Controllo e Responsabilità: il dispositivo medico deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico qualificato o personale qualificato addetto alla manutenzione e verifiche periodiche che sia a conoscenza di tutte le procedure si sicurezza.

Limiti d’uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

3.2 – Immunità Elettromagnetica

| Guida e dichiarazione del costruttore - Emissioni Elettromagnetiche |
| --- |
| Il dinamometro modello RS300 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di Emissione | Conformità | Ambiente Elettromagnetico Guida |
| RF Emissioni irradiate/ condotte CISPR11 | Gruppo 1 Class B | Il dinamometro modello RS300 utilizza energia RF solo per la sua funzione interna. Pertanto le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici. |
| RF Emission CISPR11 | Group 1, Class B | Il dinamometro modello RS300 è adatta per essere usata in tutti gli edifici sanitario e ospedalieri, collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione. |
| Harmonic emission | Class A |  |
| Voltage fluctuations/ flicker emission | Conforme |  |

| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| --- |
| Il dinamometro modello RS300 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Electrostatic discharge (ESD) IEC/EN61000 - 4 -2 | 6kV contact 8kV air | I pavimenti dovrebbero essere in legno, calcestruzzo o ceramica. Se i pavimenti sono coperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno il 30%. |
| Electric fast transient/burst IEC/EN61000 - 4 - 4 | +/-2kV power supply +/-1kV for imput/output lines | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Surge IEC/EN61000 - 4 - 5 | +/-2kV differential mode +/-1kV common mode | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Voltage dips, short inerruptionand voltage variation IEC/EN61000 - 4 - 11 | <5%UT for 0.5 cycle 40%UT for 05 cycle 70%UT for 25 cycle <5%UT for 5 sec | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Nota= Ut è il valore della tensione dell’alimentazione. |
| Power frequency magnetic IEC/EN61000 - 4 - 8 | 3A/m | -- |

NOTA: UT è il valore della tensione di alimentazione.

| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| --- |
| Il dinamometro modello RS300 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Immunità Condotte IEC/EN61000 - 4 - 6 | 3Vrms 150kHz to 80MHz (per apparecchi che non sono life supporting) | Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte del dispositivo, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate d = 1,2√P d = 1,2√P da 80 MHz a 800MHz d = 2,3√P da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d e la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine elettromagnetica del sito a, potrebbe essere minore del livello di conformità di ciascun intervallo di frequenza b. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: |
| Immunità Irradiate IEC/EN61000 - 4 - 3 | 3V/m 80MHz to 2.5GHz (perapparecchi che non sono life equipment) |  |
| A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. a) Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni di base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbero considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa il dispositivo, supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale del dispositivo. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione del dispositivo b) L’intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di 3 V/m. |
| Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e l’unità dentale |
| Il dinamometro modello RS300 è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore del dispositivo possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il dispositivo, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. |
| Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore W | Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore m |
|  | 150 kHz a 80 MHz d = 1,2 √P | 80 MHz a 800 MHz d = 1,2 √P | 800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3 √P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. Note: A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. |

# 4. SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | RS 300 |
| --- | --- |
| Fabricante | Wunder sa.bi. srl- Trezzo s/Adda- Milano Italia |
| Capacità e divisione | Max 300kg, e=100g |
| Approvazione OIML | Classe III |
| Unità di misura | Kg |
| Display | LCD 25mm con 5 digits |
| Dimensioni mm | 120 x70x 160 (vassoio) |
| Tasti funzione | ON/ZERO/OFF, HOLD, TARA |
| Alimentazione | 6 batterie alcaline mini-stilo cod. AAA |
| Temperatura operativa | 0°C / 40°C |

# 5. PANNELLO DI CONTROLLO

|  | FUNZIONI RS300: HOLD = Indicatore blocco peso NET = peso netto GROSS = peso lordo kg = unità Kg |  |
| --- | --- | --- |

ON/OFF/ZERO/TARA

- Premere il tasto ON/OFF per accendere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere.

- Premere il tasto ZERO per tornare a zero che si trova pari a +/-2% della Portata Max.

- Premere il tasto TARA per eseguire la tara del peso.

HOLD: Premere per bloccare il risultato del peso durante la procedura di pesatura

Per disabilitare la funzione HOLD, premere nuovamente il tasto HOLD.

NET: Funzione peso netto

GROSS: Funzione peso lordo

# 6. MODALITÀ DI PESATURA

Prima di leggere le istruzioni dettagliate in merito all’utilizzo delle funzioni di pesatura, si prega di leggere le seguenti importanti linee guida:

- Accertarsi sempre che il display mostri “Zero” prima dell’uso, in caso contrario premere il tasto ZERO.

- Il dinamometro medico professionale è stata pensato per effettuare la misurazione quando il peso risulta stabile, solo a questo punto si può rilevare il peso corretto.

|  | ATTENZIONE! - Un’inclinazione superiore a 3° darà luogo a letture imprecise. - Per una misurazione del peso corretta, durante la fase di pesatura, l’operatore, prima di lasciare libero il paziente, deve assicurarsi che il paziente rimanga fermo per evitare torsioni e oscillazioni della strumentazione ed effettuare una pesatura non corretta. -Vi raccomandiamo di non applicare il dinamometro a sollevatori che abbiano il braccio di sospensione fisso senza la possibilità di ruotare a 360°. -Non inclinare o far roteare il dinamometro orizzontalmente. |
| --- | --- |
|  | ATTENZIONE! Per misurare il paziente SEMPRE IN SICUREZZA L’operatore DEVE posizionare un cuscino sotto il paziente sollevato PER PESARE IL PAZIENTE ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE AL PARAGRAFO 3 SICUREZZA |

# 7. IMPOSTAZIONE FUNZIONI

Regolazione tempo di spegnimento automatico

Questa funzione concerne il periodo nel quale il dinamometro non è in funzione. Una volta superato il tempo impostato, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

- Tempo di spegnimento automatico: programmabile 120 secondi/ 180 secondi/ 240 secondi/ 300 secondi

Regolazione suoneria

Questa funzione riguarda la scelta di impostare a ON (acceso) o a OFF(spento) la suoneria, a seconda della preferenza dell’utente.

- suoneria: On/Off

# 8. FLUSSO OPERATIVO

A.OFF        BEEP        End

On         Off

120      180       240       300      Off

：Settaggio del tempo di auto-spegnimento -120/180/240/300/off (secondi)

: Segnale acustico ON（beep on）/OFF（beep off）

: Salvare I settaggi

# 9. IMPOSTAZIONE GUIDATA DEL DINAMOMETRO

Esempio: Impostazione con AUTO-OFF (auto-spegnimento) a 180 secondi e con suoneria spenta.

Passaggio 1

Premere HOLD per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione SETUP.

Passaggio 2

Premere ZERO per accedere alla modalità A.OFF quando viene visualizzato A.OFF.

Passaggio 3

Premere HOLD per selezionare 180 S che significa che il tempo di spegimento automatico corrisponde a 180 secondi.

Passaggio 4

Premere ZERO per selezionare e tornare alla modalità A.OFF e premere HOLD per passare alla modalità d’impostazione BEEP.

Passaggio 5

Premere ZERO per accedere alla modalità d’impostazione BEEP e premere ancora una volta HOLD per selezionare tra ON e OFF.

Passaggio 6

Premere ZERO per selezionare e per ritornare alla modalità d’impostazione BEEP.

Passaggio 7

Premere HOLD per selezionare END (fine) e premere ZERO per terminare l’impostazione.

# 10. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il dinamometro RS utilizza 6 batterie alcaline AAA. Leggere le seguenti istruzioni prima all’utilizzo del dinamometro.

- Il coperchio del vano si trova sul retro                2. Rimuovere il coperchio del vano

del dinamometro.

3.Rimuovere il contenitore delle batterie                  4. Inserire le 6* batterie.

5. Reintrodurre il contenitore delle batterie                6. Chiudere il coperchio del vano.

# 11. CALIBRAZIONE PESO

ATTENZIONE!

LA CALIBRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA

CON PESI DI CALIBRAZIONE CERTIFICATI ACCREDIA DA PERSONALE SPECIALIZZATO

- Accendere lo strumento e il display indica il conteggio.

- Durante il conteggio premere 2 volte pin posteriore.

(posizionato sulla scocca lato posteriore sotto il vincolo adesivo Wunder)

- Il display indica A-OFF. (

- Premere HOLD fino a CAL.(

- Premere ON display indica la portata per la calibrazione (es.200kg). (

- Premere solo 1 volta il PIN posteriore e display indica numero interno. (

- Premere ON e display indica 0.

- Caricare il peso scelto e attendere che il display indichi CAL e in seguito il peso misurato della campionatura.

- Calibrazione terminata

# 12. MESSAGGI DI ERRORE

- INDICAZIONE BATTERIA SCARICA

Il presente messaggio indica che il voltaggio della batteria è troppo basso per consentirne il funzionamento. Sostituire la batteria.

- ZERO ALTO

Il carico è oltre il limite quando il dispositivo viene acceso, ridurre il carico.

- ZERO BASSO

Il carico è sotto il limite quando il dispositivo viene acceso, aumentare il carico.

- SOVRACCARICO O ERRORE

Il carico è oltre il limite consentito, si prega di ridurre il carico e provare nuovamente. Qualora i problemi sussistano, si prega di contattare il Centro Assistenza.

- ERRORE MEMORIA EEPROM

I programmi della bilancia presentano degli errori, si prega di contattare il Centro Assistenza.

# 13. MANUTENZIONE e ASSISTENZA

ATTENZIONE!

SI RACCOMANDA DI MANTENERE SOTTO CONTROLLO LO STRUMENTO IN DOTAZIONE

CON UNA CORRETTA MANUTENZIONE PERIODICA

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato a d effettuare l’intervento. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione.

Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale.

Eseguire periodicamente (almeno una volta all'anno) controlli funzionali del dinamometro Rs 300, come segue:

- Controllo delle parti meccaniche, ganci, perni, viteria etc.

- Controllo funzionale tastiera,

- Controllo dell'involucro Abs

- Controllo delle batterie

- Controllo del peso (secondo le norme metrologiche DL N.517 e DM N.182).

La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive.

Non utilizzare grandi quantità di acqua durante la pulizia delle bilance, in quanto potrebbe causare il danneggiamento dei componenti elettrici della bilancia.

Scollegare sempre le bilance dall’alimentazione elettrica prima di eseguire gli interventi di pulizia. In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale e coprire la strumentazione per mantenerla integra. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro autorizzato contattando service2@wunder.it o sales@wunder.it.

Lo strumento viene venduto omologato con verifica prima metrologica (targhetta con M). Se richiesto la prima verifica periodica (etichetta verde) viene eseguita dal produttore. Alla scadenza indicata dall'etichetta verde si raccomanda di far eseguire la verifica periodica dello strumento. Una taratura successiva è sempre necessaria, se uno o più bolli di sicurezza sono danneggiati oppure il display mostra dei pesi anomali. Raccomandiamo di far eseguire la manutenzione a personale qualificato. Il servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER è a vostra disposizione.

ATTENZIONE

In alcuni paesi, la taratura può essere effettuata solo da un agente autorizzato/qualificato. Mettersi in contatto con il proprio distributore per ulteriori informazioni

# 14. ROTTAMAZIONE e SMALTIMENTO

Accantonamento

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo

Smaltimento direttiva 2012/19/UE

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere completata in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate struttura di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate riguardando i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove il prodotto è stato acquistato.

In qualità di consumatore siete obbligati per legge a restituire le batterie usate o scariche. Potete depositare le vostre vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblica della vostra città, oppure potete depositarle presso qualunque rivenditore di batterie di vario tipo che abbia posizionato dei raccoglitori appositi. Anche in caso di ‘rottamazione’ di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono essere prelevate e depositate negli appositi raccoglitori.

NOTA: I seguenti simboli stanno ad indicare la presenza di sostanze nocive

Batterie:

| Pb Pb = batterie che contengono Piombo | Cd Cd = batterie che contengono Cadmio | Hg Hg = Batterie che contengono Mercurio |
| --- | --- | --- |

ATTENZIONE!

Non gettare le parti elettriche e le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie tramite centri di raccolta nelle vostre vicinanze.

# 15. GARANZIA

Qualora si riscontrassero danni o difetti alla ricezione del dinamometro, sarà di responsabilità di Wunder occuparsi della riparazione del guasto o sostituire l’apparecchio. Le parti sostituite saranno di proprietà di Wunder. Qualora la consegna successiva alla sostituzione dei pezzi o alla riparazione non dovesse verificarsi, saranno da ritenersi validi provvedimenti di natura regolamentare e legale. Il periodo di garanzia corrisponde a due anni a decorrere dalla data dia acquisto. Qualora la propria bilancia necessitasse di assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o l’Assistenza Clienti.

Il produttore non sarà da ritenersi responsabile di qualsiasi danno generatosi quale conseguenza delle situazioni seguenti: utilizzo o stoccaggio non idoneo o improprio, errori nell’installazione e nella messa in funzione da parte del proprietario o di terzi, usura naturale, cambiamenti o modifiche, manipolazione errata o negligente, uso eccessivo, impiego di prodotti chimici, interferenza elettrica o elettrochimica o umidità, a meno che non possano essere attribuite a negligenza da parte di Wunder.

Qualora un’interferenza funzionale o climatica o qualsiasi ulteriore interferenza conduca ad una modifica significativa nella qualità del funzionamento o del materiale, l’accordo relativo all’unità perfettamente funzionante sarà da ritenersi nullo e privo di effetti.

Nel caso in cui Wunder fornisca una garanzia individuale, ciò significa che l’unità fornita sarà priva di difetti per tutto il periodo di validità della garanzia.

# 16.TARGHETTE IDENTIFICATIVE

ATTENZIONE!

Nella targhetta metrologica applicata è indicato l’anno di fabbricazione es 16=2016,17=2017… e così via.

#### Ripetizione della verifica metrologica

Lo strumento viene venduto omologato con verifica prima metrologica (targhetta con M verde) e la prima verifica periodica (etichetta verde) con anno di scadenza del prossimo controllo (solo Italia). Alla scadenza indicata dall’etichetta verde si raccomanda di far eseguire la verifica periodica dello strumento in caso di malfunzionamento. Raccomandiamo di far eseguire la manutenzione a personale qualificato. Il servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER è a vostra disposizione.

ATTENZIONE!

In alcuni paesi, la verifica periodica può essere effettuata solo da un ente autorizzato/qualificato.

Mettersi in contatto con il proprio distributore per ulteriori informazioni e attenersi alle norme nazionali locali di ogni singolo stato.

# Text boxes

Tasti funzione

On/Off/Zero/Tare

Hold (blocco)

4. NET

5. GROSS

5. GROSS

4. NET

3. HOLD

Tenere premuto il tasto Hold per 3 secondi.

Il display visualizza “Set”.

Note:

Hold significa ”select” “” passare a un’altra selezione orizzontalmente.

On/Off/Zero/Tare significa “enter”  “  ” passare a un’altra operazione verticalmente.